## Slide 1: Arduino紅外線遙控車
高雄市國教輔導團自然與生活科技學習領域兼任輔導員
高雄市科技與工程教育學會理事長
12年國教科技領域課綱委員、瑞祥高中生活科技教師
柯尚彬老師(andy.ksp@gmail.com,0920921815)
瑞祥高中生活科技教學平台https://sites.google.com/site/rsshdat/
柯T生活科技教室https://goo.gl/ou19bG

## Slide 3: 柯T推薦高雄市中山國中開發規格編號CSR1(3033)的智能小車教學模組
材料成本300-330元的ZK-2智能小車，適合在中小學推動電控的機電整合程式設計課程，感謝中山國中田佳立校長的推薦及團購 材料包：UNO R3 + L9110馬達版 + 2顆減速馬達TT130及輪子 + 紅外線搖控器及紅外線接收器 + 超聲波 + 巡跡模組 + 雙排30孔麵包版 + 杜邦線 + 4顆電池盒 + 船型開關 + 壓克力車底板 + 萬向輪
可以搭配HC06、繼電器、4096反向器就可以變成類比訊號[類科學魔法車]及數位訊號[藍芽或紅外線搖控車]
露天拍賣網 http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=buy_smart
柯T花1小時組裝及寫程後的測試影片https://www.youtube.com/watch?v=z9kEfbsnskQ

## Slide 4: 材料包清單
1.Arduino UNO R3 *1
2.L9110馬達版 *1
3.馬達材料包 *1
4.紅外線搖控器 *1
5.紅外線接收器 *1
6.SR04 超音波模組 *1
7.巡跡模組 *1
8.480孔麵包版*1
9.長短杜邦線 *60
10.4顆電池盒 *1
11.船型開關 *1
12.壓克力車底板*1
13.萬向輪 *1
14.輪胎 *2

## Slide 5: 所需工具
電烙鐵及架
焊錫線
剝線鉗
斜口鉗
單心電線
電工膠帶
大小螺絲起子(一字及十字)
熱膠槍
泡棉膠
手電鑽
氯仿及針筒(接合壓克力)
束線帶
魔鬼氈
膠帶台
M3螺絲及螺帽
3號電池4顆

## Slide 6: 兩輪智能小車底板
底盘Chassis | 1
轮子Wheel | 2
马达GearMotor | 2
码盘VelocimetryCodeWheel | 2
电池盒BatteryContainer | 1
固定架Fastener | 4
铜柱L10 Spacer | 4
M3螺母Nut | 8
M3*30螺丝Screw | 4
M3*6螺丝Screw | 8
M3*8螺丝Screw | 4
开关Switch | 1
万向轮UniversalWheel | 1
装配件(含袋子) | 1
纸盒Carton | 1
包装入盒(含包装膜) | 1
資料來源：https://world.tmall.com/item/536622591302.htm?id=536622591302&ali_refid=a3_430620_1006:1109835676:N:%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%B0%8F%E8%BD%A6%E5%A5%97%E4%BB%B6:42ff90a075a03dd1b888c573715f2e5d&ali_trackid=1_42ff90a075a03dd1b888c573715f2e5d&spm=a312a.7700714.0.0.HMQQ1q

## Slide 7
資料來源：https://world.tmall.com/item/536622591302.htm?id=536622591302&ali_refid=a3_430620_1006:1109835676:N:%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%B0%8F%E8%BD%A6%E5%A5%97%E4%BB%B6:42ff90a075a03dd1b888c573715f2e5d&ali_trackid=1_42ff90a075a03dd1b888c573715f2e5d&spm=a312a.7700714.0.0.HMQQ1q

## Slide 8
資料來源：https://world.tmall.com/item/536622591302.htm?id=536622591302&ali_refid=a3_430620_1006:1109835676:N:%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%B0%8F%E8%BD%A6%E5%A5%97%E4%BB%B6:42ff90a075a03dd1b888c573715f2e5d&ali_trackid=1_42ff90a075a03dd1b888c573715f2e5d&spm=a312a.7700714.0.0.HMQQ1q
注意螺絲要
從外往內鎖
才不會卡輪
螺絲不要
太用力鎖
固定架易裂

## Slide 9
資料來源：https://world.tmall.com/item/536622591302.htm?id=536622591302&ali_refid=a3_430620_1006:1109835676:N:%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%B0%8F%E8%BD%A6%E5%A5%97%E4%BB%B6:42ff90a075a03dd1b888c573715f2e5d&ali_trackid=1_42ff90a075a03dd1b888c573715f2e5d&spm=a312a.7700714.0.0.HMQQ1q

## Slide 10: 焊接點 船型開關及減速馬達TT130
銅接頭朝車架外
以便焊接電線
將電池盒黑色導線
剪斷後剝線再分別
焊接在船型開關上

## Slide 11
數位訊號D0-D13
類比訊號A0-A5
Vin輸入電壓
USB輸入
電壓插座
9V輸入
電壓插座
GND接地

## Slide 12
D13
Echo
D11
紅外線接收器
D10
左馬達
D9
左馬達
D6
右馬達
D5
右馬達
D3
Trig
D2
MH Sensor
A0
MH Sensor

## Slide 13: 超聲波HC-SR04
D3
D13

## Slide 14: L9110s馬達板
左馬達
右馬達
D10
D9
D6
D5
GND
VCC

## Slide 15: 紅外線接收器
－接GND
Ｓ接D11
中間接VCC

## Slide 16: MH Sensor(巡跡模組)
VCC
GND
D2
A0

## Slide 17: 功能簡介
紅外線遙控
避障
巡跡

## Slide 18: 下載library
Ultrasonic-HC-SR04(超聲波Library)
  https://github.com/JRodrigoTech/Ultrasonic-HC-SR04
  解壓縮後，改資料夾名稱為Ultrasonic，再將Ultrasonic資料夾複製至C:/Program Files(x86)/arduino/libraries
Arduino-IRremote (紅外線Library)
  https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
  解壓縮後，改資料夾名稱為IRremote，再將IRremote資料夾複製至C:/Program Files(x86)/arduino/libraries

## Slide 19: 程式說明1
#include <Ultrasonic.h> // 使用超音波的程式庫
#include <IRremote.h> // 使用紅外線的程式庫
int RECV_PIN = 11; // 紅外線訊號接腳
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
const int right1=5; //右輪1
const int right2=6; //右輪2
const int left1=9; //左輪1
const int left2=10; //右輪2
const int trig = 3; // 超聲波Trig Output接腳
const int echo = 13; // 超聲波Echo Input接腳
const int inter_time = 300;
int time = 0;

## Slide 20: 程式說明2
void setup()
{
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
pinMode(2,INPUT);
pinMode (trig, OUTPUT);
pinMode (echo, INPUT);
pinMode(right1,OUTPUT);
pinMode(right2,OUTPUT);
pinMode(left1,OUTPUT);
pinMode(left2,OUTPUT);
}

## Slide 21: 重覆執行1
void loop() {
int d2 = digitalRead(2);
int a0 = analogRead(A0);
float duration, distance;
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(300);
digitalWrite(trig, LOW);
duration = pulseIn (echo, HIGH);
distance = (duration/2)/29;
Serial.print("Data:");
Serial.print (time/300);
Serial.print(", d = ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
time = time + inter_time;
Serial.print(d2);
Serial.print(",");
Serial.print(a0); //寫下紅外線巡跡訊號
delay(inter_time);

## Slide 22: 重覆執行2
if(distance<=5) { //超聲波距離少於5公分就後退
Backware();
Stop();
} else{
if (irrecv.decode(&results)) {
if(results.value == 0x00FF629D) { //按前動作
Forware();
//Stop();
}else if(results.value==0x00FFA857) { //按後動作
Backware();
//Stop();
} else if(results.value==0x00FFC23D) { //按右動作
Rightware();
Stop();
} else if(results.value==0x00FF22DD) { //按左動作
Leftware();
Stop();
} else if(results.value==0x00FF02FD) { //按OK動作
Stop();
}

## Slide 23: 重覆執行3
else if(results.value==0x00FF6897) { //按1動作
Forware();
delay(500);
Backware();
delay(500);
Rightware();
delay(500);
Leftware();
delay(500);
Stop();
}

## Slide 24: 重覆執行4
else if(results.value==0x00FF9867) { //按2動作
Backware();
delay(500);
Rightware();
delay(500);
Leftware();
delay(500);
Forware();
delay(500);
Stop();
}

## Slide 25: 重覆執行5
else if(results.value==0x00FFB04F) { //按3動作
Rightware();
delay(500);
Rightware();
delay(500);
Rightware();
delay(500);
Rightware();
delay(500);
Stop();
}

## Slide 26: 重覆執行6
else if(results.value==0x00FF4AB5) { //按0動作
if(d2==1){ //巡跡
Rightware();
}else{
Backware();
}
}
Serial.println(results.value, HEX); //寫入紅外線接收訊號
irrecv.resume(); // Receive the next value
}
delay(100);
}
}

## Slide 27: 自定函數1
void Forware(){//前進函數
analogWrite(right1,255);
analogWrite(right2,0);
analogWrite(left1,255);
analogWrite(left2,0);
delay(300);
} void Backware(){//後退函數
analogWrite(right1,0);
analogWrite(right2,255);
analogWrite(left1,0);
analogWrite(left2,255);
delay(300);
}

## Slide 28: 自定函數2
void Rightware(){//右轉函數
analogWrite(right1,255);
analogWrite(right2,0);
analogWrite(left1,0);
analogWrite(left2,0);
delay(300);
}
void Leftware(){ //左轉函數
analogWrite(right1,0);
analogWrite(right2,0);
analogWrite(left1,255);
analogWrite(left2,0);
delay(300);
}
void Stop(){ //停止函數
analogWrite(right1,0);
analogWrite(right2,0);
analogWrite(left1,0);
analogWrite(left2,0);
delay(300);
}

## Slide 29
https://go.gl/Ny9FcOo
瑞祥高中生活科技教學平台
機電整合/紅外線遙控車